## Slide 1
PTY4624 CAPSTONE · AVANCE DEL PROYECTO APT · FASE 2
KRONOS SENTINEL
Defensa perimetral que detecta, bloquea en el kernel y avisa por voz con IA al responsable de seguridad
Bruno Urrea
Líder · arquitectura de seguridad
A1 · A3 · A6 · A8 · borde AWS
Freddy Vásquez
Red y telefonía IP
A1 · A2 · A7 · A9
Cristóbal Quezada
Servicios web y DMZ
A5 HAProxy HTTPS + DVWA
Kevin Retamales
Hardening perimetral y QA
A4 pfBlockerNG · verificación A3 · QA (A10)
Equipo 5 · Docente: Claudia Reinoso · Ingeniería en Conectividad y Redes · Duoc UC San Joaquín · 27 de octubre de 2026
Notes: Presenta: Bruno. Saludo, nombre del proyecto y presentación de cada integrante con su responsabilidad técnica en esta fase. Cada uno dice en una frase qué hizo: Bruno (arquitectura, borde AWS, IPS, motor KRONOS y agente de voz), Freddy (VLAN y DHCP, telefonía Asterisk y acceso remoto), Cristóbal (HAProxy con HTTPS y límites de tráfico frente a DVWA), Kevin (pfBlockerNG con apoyo de Bruno, verificación de evidencias y liderazgo de la QA final).

## Slide 2: El proyecto en una mirada
Problema
Los SOC reciben más de un 50 % de alertas falsas y el aviso al CISO llega tarde.
Objetivo general
Diseñar, implementar y validar KRONOS SENTINEL: defensa SOAR de costo cero que bloquea al atacante en el kernel y avisa por voz con IA.
Objetivos específicos
10 objetivos medibles: 4 VLAN, IPS Inline, GeoIP y reputación, HTTPS con límites L7, correlación con más de 50 % menos falsos positivos, bloqueo con pfctl, llamada de voz y respuesta total menor a 1,5 s.
Alcance
Laboratorio virtual (Proxmox VE + AWS) con 6 VM y ataques web simulados (SQLi) contra DVWA.
No abarca
Red productiva de un cliente, hardware físico dedicado, operación SOC 24/7 ni ataques fuera de la capa web.
1
Ataque web (SQLi)
2
IPS Suricata + GeoIP y reputación
3
HAProxy: TLS y límites L7
4
Motor KRONOS: análisis AST
5
Bloqueo en kernel (pfctl · snort2c)
6
Llamada de voz con IA al CISO
Notes: Presenta: Bruno. Recordar el problema y el objetivo general en una frase cada uno. Mencionar que los objetivos específicos son medibles y que el avance de cada uno se muestra en la slide 5. Aclarar lo que el proyecto NO abarca. A la derecha está el flujo completo: del ataque a la llamada al CISO.

## Slide 3: Ajustes al proyecto y su origen
Ajuste | Origen | Justificación | Impacto en alcance o plazo
Borde público en AWS EC2 con túnel WireGuard | Dificultad: el enlace del laboratorio está tras CGNAT y no permite publicar servicios | Da una IP pública estable y conserva la IP original del atacante (sin SNAT), requisito de GeoIP, reputación y KRONOS | +1 VM (VM100 KRONOS-EDGE)
Guard IPS con cierre ante fallos | Dificultad: Suricata deja pasar tráfico unos 70 s mientras arranca | Cierra el tráfico en menos de 1,2 s si un motor cae y lo reabre solo cuando está listo: 0 escapes en 27 muestras | A3 cerró el 2-oct (+5 días)
FireHOL con supresión de redes privadas | Dificultad: la lista incluye rangos privados y CGNAT que cortarían la red interna | Bloquea solo direcciones públicas maliciosas sin afectar la gestión ni las VLAN | Tablas PF ampliadas a 2.000.000
HAProxy como paquete nativo de pfSense | Facilitador: pfSense integra HAProxy y un gestor de certificados | Termina TLS y aplica límites L7 en el mismo firewall, sin una VM adicional | A5 dentro de plazo (17–18 oct)
Adelanto de A6, A7 y A8; voz por puente EAGI de Asterisk | Facilitador: Asterisk en Docker y API Gemini disponibles antes de lo previsto | Permite probar el flujo completo antes de la QA final | Implementados en S11 (plan: S11–S15)
Evidencia a nivel de sistema operativo | Retroalimentación docente: las capturas de pantalla por sí solas no bastan | Salidas nativas de pfctl, haproxy -c y curl, con fecha y hora, además de las capturas | Colecciones A5 (18-oct) y A4 (25-oct)
Notes: Presenta: Freddy. Explicar que el conjunto cubre las tres fuentes: dificultades (CGNAT, ventana de arranque del IPS, rangos privados en FireHOL), facilitadores (HAProxy nativo, plataforma lista para A6–A8) y retroalimentación docente (evidencia a nivel de sistema operativo). Para cada ajuste decir por qué es la respuesta técnica correcta, no solo qué lo gatilló.

## Slide 4: Metodología: Top-Down Network Design + Kanban
Diseño de red: Top-Down Network Design (Oppenheimer, 2011)
1. Requisitos y objetivos
Guía 1: problema, objetivos medibles y restricción de costo cero
2. Diseño lógico
Plan VLAN e IP, políticas Zero Trust y flujo SOAR
3. Diseño físico
6 VM en Proxmox, borde AWS y troncal 802.1Q
4. Pruebas, optimización y documentación
Criterios PASS/FAIL, evidencias fechadas y ajustes
FASE ACTUAL
Gestión: Kanban por estados de cada actividad (Anderson, 2010)
Por hacer (1)
A10 QA integral
Configurado (1)
A9 Acceso remoto (60 %)
Probado (4)
A5 HAProxy
A6 Motor KRONOS
A7 Asterisk
A8 Gemini Live
Validado (QA) (4)
A1 Base pfSense
A2 VLAN y DHCP
A3 Suricata IPS
A4 pfBlockerNG
Artefactos: Carta Gantt plan vs. real · historial de GitHub y Pull Request #1 · colecciones evidencias/ con SHA-256 · informes de avance S7 · matriz de pruebas QA
Notes: Presenta: Bruno. Top-Down (Oppenheimer, 2011) ordena el diseño de arriba hacia abajo: primero los requisitos del negocio, luego el diseño lógico, después el físico y por último las pruebas. Estamos en la fase 4, que se repite por cada hito. Kanban (Anderson, 2010) organiza la gestión: cada actividad avanza por estados y solo se declara validada cuando pasa sus criterios de aceptación. Los artefactos de abajo son la prueba de que la metodología se aplicó. Referencias: Oppenheimer, P. (2011). Top-Down network design (3.ª ed.). Cisco Press. Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

## Slide 5: Avance vs. planificación (semana 11)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Actividad · responsable real
% OE
A1 Base pfSense Bruno · Freddy
100 %
A2 VLAN y DHCP Freddy
100 %
A3 Suricata IPS Bruno · Kevin (verif.)
100 %
A4 pfBlockerNG Kevin (apoyo de Bruno)
90 %
A5 HAProxy + DVWA Cristóbal
90 %
A6 Motor KRONOS Bruno
80 %
A7 Asterisk PBX Freddy · Bruno (IA)
90 %
A8 Gemini Live Bruno
80 %
A9 Acceso remoto Freddy
60 %
A10 QA y defensa Kevin (QA) · equipo
10 %
Planificado
Real: validado
Real: probado
Real: parcial
Hoy: 27-oct (S11)
Desviaciones y causa: A2 y A3 obtuvieron su evidencia el 2-oct (S7) tras rediseñar el borde por CGNAT y corregir el sensor interno del IPS. A4 aplica GeoIP a 2 de 6 países (RU y KP): justificación pendiente. A6, A7 y A8 se implementaron en S11, antes de lo planificado; su validación integral queda para A10.
Notes: Presenta: Cristóbal. Barra gris: lo planificado. Barra de color: lo real. % OE es el cumplimiento del objetivo específico ligado a cada actividad: 100 % = implementado y con evidencia validada; 90 % = falta un criterio (alcance GeoIP en A4, prueba de acceso desde Internet en A5, QoS en A7); 80 % = falta medir el criterio cuantitativo (supresión de falsos positivos en A6, validación de la voz en A8); A9 = 60 % por hitos; A10 = 10 % (QA parcial de A4 y A5). Explicar las desviaciones de abajo.

## Slide 6: Diseño técnico: topología y direccionamiento
Internet
clientes y atacantes
AWS EC2
IP elástica pública
VM100 KRONOS-EDGE
10.254.254.1/30
WireGuard
enlace de tránsito /30 (vmbr2) · WAN 10.254.254.2
VM101 pfSense CE 2.9.0 · núcleo colapsado
enrutamiento entre VLAN · firewall · IPS Suricata · pfBlockerNG · HAProxy
Troncal 802.1Q (vtnet1 · bridge de Proxmox) · capa de acceso
VLAN 10 · CORP
192.168.10.0/24
VM104 · .50
VLAN 20 · DMZ
192.168.20.0/24
VM102 DVWA · .50
VLAN 30 · VOIP
192.168.30.0/24
VM103 Asterisk · .50
VLAN 99 · MGMT
192.168.99.0/24
pfSense .1 · VM105 .10
Captura real: interfaces de pfSense con su IP en cada VLAN.
Gateway .1 = pfSense en cada VLAN · DHCP .100–.199 · cada VLAN (capa 2) corresponde a una subred /24 (capa 3)
Modelo jerárquico
Borde: AWS + KRONOS-EDGE publican y tunelizan
Núcleo y distribución (colapsados): pfSense enruta entre VLAN y aplica políticas
Acceso: bridge 802.1Q de Proxmox, cada VM en su VLAN
Protocolos y justificación
802.1Q: segmenta por función sin hardware extra
WireGuard: túnel cifrado que atraviesa el CGNAT
DHCP por VLAN: direccionamiento automático por segmento
TLS + HTTP/2: cifrado web terminado en HAProxy
SIP (PJSIP) + RTP: señalización y audio de la llamada
Tailscale: administración sin abrir puertos
Notes: Presenta: Freddy. Recorrer la topología de arriba hacia abajo: Internet, borde AWS, túnel WireGuard hasta KRONOS-EDGE, enlace /30 hacia la WAN de pfSense y troncal 802.1Q con las cuatro VLAN. Cuidar la terminología: la VLAN es el dominio de capa 2 y la subred /24 es su direccionamiento de capa 3; pfSense enruta (capa 3) y el bridge de Proxmox conmuta (capa 2). Es un diseño de núcleo colapsado: núcleo y distribución en pfSense, acceso en el bridge.

## Slide 7: Simulación: ambiente y plan de pruebas
Ambiente:
Proxmox VE · 6 VM
AWS EC2 + WireGuard
pfSense CE 2.9.0
Suricata 7
pfBlockerNG 3.2.17
HAProxy 3.2.19
Asterisk 20.6
Python 3.12
Prueba | Esperado | Obtenido | Estado
A2 Aislamiento VLAN | Accesos y bloqueos según política | 16 de 16 PASS | PASS
A3 IPS Inline | Firmas sin errores | 26.628 y 26.629; 0 fallidas | PASS
A3 Guard IPS | Cierre en menos de 1,5 s | 0,926 s y 1,177 s; 0 escapes | PASS
A4 Reputación y GeoIP | Bloqueo sin conexiones | 2.930 paquetes; 0 estados | PASS
A5 HTTPS y límites L7 | 301 a HTTPS; 429 al abusar | 429 tras 5 logins; DMZ sin acceso directo | PASS
A6 SQLi → kernel | IP en tabla snort2c | 1=1 detectada; IP bloqueada | Simulado
A7–A8 Llamada al CISO | Llamada y respuesta por voz | Originate a ext. 1001; voz Gemini | Simulado
A10 Tiempo total | Menos de 1,5 s | Aún no medido | Pendiente
$ pfctl -vvs rules | grep -A1 "KRONOS A4"
@74 block drop in log quick on vtnet0
<pfB_Europe_v4:13190> "KRONOS A4 GeoIP RU"
[ Packets: 54 States: 0 ]
@76 ... <pfB_KRONOS_DROP_v4:1687> Spamhaus
[ Packets: 1296 States: 0 ]
@77 ... <pfB_KRONOS_FIREHOL_v4:4623> FireHOL
[ Packets: 1574 States: 0 ]
A4 · consola pfSense (25-oct): paquetes bloqueados por cada regla, sin conexiones abiertas.
A5 · consola EDGE (18-oct): 5 logins con 200 y luego 429; la DMZ directa da timeout.
Más capturas originales en los anexos A a D (slides 11 a 14). «Simulado»: ataque generado en el laboratorio.
Notes: Presenta: Kevin (QA). Explicar el ambiente y recorrer la tabla: esperado contra obtenido. A la derecha, dos pruebas reales: la salida de pfctl muestra cuántos paquetes bloqueó cada regla de A4 (tráfico real de Internet, 0 conexiones abiertas) y la consola de KRONOS-EDGE muestra a HAProxy respondiendo 429 desde el sexto intento de login. Las pruebas de A6 a A8 usan ataques generados en el laboratorio; en A10 se repetirán a través de HAProxy y se medirá el tiempo total.

## Slide 8: Seguridad, QoS y tendencias
Seguridad
Implementado
Denegación por defecto y aislamiento entre VLAN
IPS Suricata Inline en la WAN y el troncal, con cierre ante fallos
Reputación (Spamhaus DROP, FireHOL) y GeoIP en la WAN
HTTPS con CA interna, cabeceras seguras y límites contra fuerza bruta
Bloqueo automático del atacante con pfctl (tabla snort2c)
Administración solo por la VLAN 99 y una tailnet separada
Tendencias
Implementado
Nube: borde público en AWS EC2 con WireGuard
Automatización: listas y GeoIP actualizadas cada día a las 00:00, infraestructura como código y suite de pruebas
IA: agente de voz Gemini con herramientas SOAR
QoS
Pendiente
VLAN 30 dedicada a voz y Asterisk operativo
Priorización del tráfico de voz: se configura en A9 (23–29 nov)
2.930
paquetes maliciosos reales bloqueados en la WAN (A4)
< 1,2 s
cierre del tráfico si el IPS falla (A3)
429
respuesta de HAProxy desde el 6.º intento seguido de login (A5)
26.628
firmas Suricata activas en la WAN, 0 fallidas (A3)
Notes: Presenta: Cristóbal. Mostrar solo lo implementado en el laboratorio. Seguridad: capas desde la WAN hasta la DMZ, incluido lo que hizo en A5 (HTTPS, cabeceras y límites L7). Tendencias: nube, automatización e IA. Ser transparentes con la QoS: la VLAN de voz existe, pero la priorización aún no está configurada.

## Slide 9: Matriz de indicadores de calidad
8 logrados · 3 en curso
Ind. | Indicador de calidad | Evidencia | Estado
1.1 | Implementa una red LAN/WAN según estándares de seguridad | Slide 6; A2 con 16 PASS (evidencias/2026-10-02) | Logrado
1.2 | Entrega evidencia de la simulación de la red | Slide 7; colecciones fechadas en evidencias/ | Logrado
2.1 | Red de datos convergente con calidad de servicio | VLAN 30 de voz y Asterisk (A7); QoS sin configurar | En curso
2.2 | Escalabilidad según el modelo de capas | Slide 6: núcleo colapsado y VLAN por servicio; tablas PF de 2.000.000 | Logrado
2.3 | Tecnologías emergentes: nube y automatización | Borde AWS; listas diarias; infraestructura como código (infra/) | Logrado
3.1 | Servicios de red convergentes y escalables | DMZ (HAProxy + DVWA), VoIP (Asterisk) y gestión (VLAN 99) | Logrado
3.2 | Plan de mantenimiento preventivo | Actualizaciones automáticas (pfBlockerNG, MaxMind, firmas ET); falta plan formal | En curso
3.3 | Tendencias en servicios de red: virtualización y nube | Proxmox VE (6 VM) y AWS EC2 | Logrado
4.1 | Solución con políticas de seguridad | Slide 8; evidencias A3, A4 (25-oct) y A5 (18-oct) | Logrado
4.2 | Plan de monitoreo permanente de la seguridad | Registros de Suricata y pfBlockerNG + motor KRONOS; plan formal en A10 | En curso
5.1 | Solución con tendencias tecnológicas | Arquitectura SOAR con IA de voz (A6–A8) | Logrado
Notes: Presenta: Kevin (QA). Es la slide de mayor peso. Cada indicador tiene una evidencia verificable en una slide o en el repositorio. Los tres «en curso» se declaran con honestidad: la QoS de voz (A9), el plan formal de mantenimiento y el plan formal de monitoreo (ambos en A10).

## Slide 10
Próximos pasos y cierre
Pendientes hacia el informe final
Riesgos y mitigación
Prueba de acceso a DVWA desde Internet por el borde AWS
Cristóbal · antes del 3-nov
Justificar o ampliar el alcance GeoIP (RU y KP de 6 países)
Kevin y Bruno · antes del 3-nov
Captura nativa del bloqueo en la tabla snort2c (A6)
Bruno · antes del 3-nov
QoS de voz, softphones y ACL de acceso remoto (A9)
Freddy · 23–29 nov
QA integral: tiempo total menor a 1,5 s, supresión de más de 50 % y SQLi a través de HAProxy; planes de mantenimiento y monitoreo
Kevin y equipo · 30-nov al 20-dic
Falla del laboratorio remoto el día de la defensa
Capturas y salidas nativas de respaldo; guion de pruebas ensayado
Cuota o latencia de la API de Gemini
Medir en A10 y definir un modo degradado
Listas de amenazas que cambian a diario
Actualización automática a las 00:00 y revisión de alertas
KRONOS SENTINEL ya detecta, bloquea y avisa en el laboratorio. La Fase 3 debe demostrar que lo hace en menos de 1,5 s y de forma confiable.
Notes: Presenta: Bruno (cierre) y cada responsable menciona su pendiente. Los pendientes son alcanzables antes de la entrega final porque A1 a A8 ya están implementados. Cerrar con la frase de conclusión.

## Slide 11: Anexo A · pfSense y segmentación (A1–A2)
Interfaces › VLANs: las 4 VLAN 802.1Q (10, 20, 30 y 99) sobre el troncal vtnet1.
System › Advanced › Networking: offloading de hardware desactivado, requisito del IPS Inline (A1).
Firewall › Rules › CORP: permite DNS, NTP y diagnóstico al gateway; bloquea las demás redes privadas y deja salir a Internet.
Notes: Presenta: Freddy. Capturas originales de la WebGUI de pfSense (2-oct). Las VLAN y las reglas son la base del aislamiento probado en A2 (16 de 16 PASS).

## Slide 12: Anexo B · IPS y reputación (A3–A4)
Services › Suricata: IPS en modo INLINE en la WAN y en el troncal interno, ambos activos.
Firewall › Rules › WAN: las 4 reglas A4 bloquean GeoIP (RU y KP), Spamhaus DROP y FireHOL.
pfBlockerNG › Alerts (25-oct): ataques reales bloqueados, con país y lista de origen.
$ tail /var/log/pfblockerng/pfblockerng.log
UPDATE PROCESS START [ v3.2.17_1 ] [ 10/25/26 00:00:03 ]
[ KRONOS_SPAMHAUS_DROP_v4 ] Downloading update .. 200 OK.
Updating: pfB_KRONOS_FIREHOL_v4
15 addresses added. 23 addresses deleted.
Registro de pfBlockerNG: las listas se actualizan solas cada día a las 00:00.
Notes: Presenta: Kevin. Suricata y las reglas WAN son capturas del 2-oct; las alertas y el registro son del 25-oct, obtenidos por Kevin con comandos de solo lectura. Las alertas muestran IP públicas reales que intentaron entrar por los puertos 80 y 443.

## Slide 13: Anexo C · HAProxy HTTPS y DVWA (A5)
Services › HAProxy › Frontend: fe_kronos_wan escucha en 443 (TLS) y 80 y envía el tráfico a DVWA en la DMZ.
Services › HAProxy › Backend: el servidor dvwa_node1 apunta a 192.168.20.50:80, en la DMZ.
System › Certificates: certificado kronos-dvwa firmado por la CA interna KRONOS-CA, en uso por HAProxy.
Command Prompt: haproxy -c valida la configuración sin errores (código 0).
HAProxy › stick-tables: tablas que cuentan las peticiones por IP para aplicar los límites (429).
Notes: Presenta: Cristóbal. Capturas originales del 17 y 18 de octubre: el frontend recibe en 443, el backend entrega a DVWA en la DMZ, el certificado de la CA interna habilita HTTPS y las stick-tables sostienen los límites que producen el 429 visto en la slide 7.

## Slide 14: Anexo D · Motor KRONOS y llamada de emergencia (A6–A8)
Asterisk 20.6 (VM103): la extensión 1001 del CISO está registrada desde la VLAN de gestión.
$ cat docs/obsidian_vault/incident_memory.json (extracto)
"185.220.101.5": { "count": 13,
"first_seen": "2026-10-26T00:54:12Z",
"target_services": ["DVWA en DMZ (192.168.20.50)"],
"actions": ["DROP & BLOCK en Firewall pfSense"] }
Memoria de incidentes: la IP atacante simulada reincidió 13 veces y quedó bloqueada con pfctl.
$ cat docs/QA_AUDIT_REPORT_A1_A7.json (extracto)
"GATE_2_AST_ANALYSIS": { "status": "PASSED",
"tautologies": ["1=1"], "confidence": 0.85 }
"GATE_3_PFCTL_KERNEL": { "status": "PASSED",
"table": "snort2c", "is_blocked": true }
"GATE_7_GEMINI_LIVE": { "status": "PASSED",
"voice": "Aoede" }
"GATE_8_ASTERISK_A7": { "status": "PASSED",
"ami_host": "192.168.30.50:5038" }
Suite de pruebas (26-oct): SQLi detectado, IP bloqueada en snort2c y llamada por AMI. Ataque simulado.
Notes: Presenta: Bruno. La suite de pruebas genera un ataque SQLi simulado y verifica cada etapa: detección de la tautología, bloqueo en la tabla snort2c, respuesta de voz y llamada por Asterisk. La captura de Asterisk muestra la extensión del CISO registrada.