## Slide 1
DUOC UC • ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES • SEDE SAN JOAQUÍN
KRONOS SENTINEL
Hito de Avance Semanas 1 a 2: Setup Base pfSense, Hardening & Netmap Tuning
• Asignatura: Portafolio de Título (APT122) — Capstone
• Hito Oficial: Actividad A1 (Carta Gantt)
• Integrantes Responsables: Bruno Urrea Ortiz & Freddy Vásquez Cortés
• Carrera: Ingeniería en Conectividad y Redes
• Estado del Hito: 100% Ejecutado y Validado Técnicamente
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 1 de 7

## Slide 2
01. ALCANCE Y PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
Enmarque en Carta Gantt: Actividad A1 (Semanas 1 - 2)
Cumplimiento estricto del cronograma y división técnica del equipo.
OBJETIVO DEL HITO (SEMANAS 1 - 2)
Aprovisionar la plataforma perimetral en pfSense CE 2.9.0 (FreeBSD 14), asegurando la conectividad WAN/LAN y aplicando el tuning de kernel necesario para soportar prevención en hardware ring-buffer con Netmap. • Duración Planificada: Semanas 1 a 2 del semestre. • Costo Monetario: $0 CLP (Software Libre). • Estado de Entrega: 100% Cumplido dentro de plazo. • Continuidad: Base requerida para la Actividad A2 (VLANs) y A3 (Suricata).
DISTRIBUCIÓN TÉCNICA DE ROLES
Freddy Vásquez Cortés (Ingeniero de Networking): • Despliegue de VM pfSense en Proxmox VE / VMware. • Asignación de interfaces físicas/virtuales WAN y LAN. • Gateway predeterminado y resolución DNS corporativa. Bruno Urrea Ortiz (Líder Ciberseguridad & Kernel): • Hardening de FreeBSD 14 y tuning del subsistema netmap(4). • Desactivación de Hardware Offloading (TSO / LRO / Checksum). • Desarrollo de verify_kernel_hardening.py y evidencia JSON.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 2 de 7

## Slide 3
02. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
Aprovisionamiento Base pfSense CE 2.9.0 (WAN / LAN)
Arquitectura de red levantada por Freddy Vásquez en el laboratorio.
MATRIZ DE INTERFACES Y ENRUTAMIENTO
Topología de Interfaces Desplegada: • WAN (vtnet0 / em0): Modo DHCP / Bridge WAN hacia salida a Internet institucional y feeds de amenazas. • LAN (vtnet1 / em1): 192.168.1.1/24 (Red de gestión inicial y preparación de troncal 802.1Q). • Servidores DNS: 1.1.1.1 / 8.8.8.8 para actualización de reglas. • NTP: pool.ntp.org para sincronización forense de logs.
POLÍTICAS INICIALES DE SEGURIDAD
Reglas Base Configuradas: • Regla Anti-Lockout Protegida: Acceso a WebGUI y consola confinado estrictamente a la interfaz LAN de confianza. • Bloqueo de Redes Privadas & Bogon en WAN: Filtro inmediato de direcciones no enrutables en Internet (RFC 1918 / 5735). • Política Default Deny en WAN: Todo tráfico entrante no originado internamente es descartado en capa 3/4.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 3 de 7

## Slide 4
03. CIBERSEGURIDAD Y ARQUITECTURA DE KERNEL
El Desafío Crítico: ¿Por qué Tunear FreeBSD para Netmap?
Resolución del cuello de botella técnico realizada por Bruno Urrea.
LA PROBLEMÁTICA TÉCNICA EN NETMAP
Por defecto, los hipervisores delegan trabajo a la NIC virtual (Hardware Offloading): • TSO (TCP Segmentation Offload): Crea paquetes artificiales gigantes (hasta 64 KB). Si Netmap los recibe, desborda su ring-buffer y crashea el cortafuegos. • LRO (Large Receive Offload): Fusiona paquetes entrantes antes de que el IPS pueda verlos, haciendo indetectables los ataques SQLi. • IP Fastforwarding: Salta el paso por Packet Filter (pf), impidiendo el bloqueo en la tabla <snort2c>.
SOLUCIÓN DE HARDENING APLICADA
Ajustes Aplicados en pfSense (System > Advanced > Networking): ✔ Disable Hardware Checksum Offload: Activado (Garantiza cálculo estricto en software). ✔ Disable TCP Segmentation Offload: Activado (Obliga a paquetes reales MTU 1500 aptos para Netmap). ✔ Disable Large Receive Offload: Activado (Permite a Suricata inspeccionar cada payload HTTP). ✔ net.inet.ip.fastforwarding = 0: Garantiza que el 100% de los paquetes sea filtrado por pf.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 4 de 7

## Slide 5
04. ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA
Parámetros de Memoria y Ring-Buffers en FreeBSD 14
Valores inyectados en /boot/loader.conf.local y sysctl.conf.
TABLA COMPARATIVA DE VALORES DE KERNEL
• kern.ipc.nmbclusters = 1,000,000 (Default: 65,536) -> Justificación: Cuadruplica los buffers mbuf para tolerar ráfagas de escaneos masivos y ataques sin riesgo de Kernel Panic. • hw.netmap.ring_size = 4,096 (Default: 1,024 descriptores) -> Justificación: Aumenta la profundidad de la cola de descarte en hardware sin copia (zero-copy) para Suricata Inline. • hw.netmap.buf_size = 2,048 bytes -> Justificación: Estandariza la memoria compartida para paquetes Ethernet estándar sin fragmentación. • net.pf.states_hashsize = 131,072 (Default: 32,768) -> Justificación: Optimiza la búsqueda atómica O(1) de conexiones activas en la memoria RAM del firewall.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 5 de 7

## Slide 6
05. EVIDENCIA TÉCNICA Y AUDITORÍA
Demostración en Vivo: verify_kernel_hardening.py
Herramienta desarrollada para auditar y generar evidencias académicas.
CONSOLA DE VERIFICACIÓN EJECUTADA
$ python src/pfsense_setup/verify_kernel_hardening.py =============================================================== KRONOS SENTINEL // AUDITORÍA DE KERNEL & TUNING NETMAP Responsable: Bruno Urrea Ortiz | Actividad A1 (Semanas 1-2) =============================================================== [1] Parámetros sysctl: - net.inet.ip.fastforwarding: 0 -> [PASS] - net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 4096 -> [PASS] - net.pf.states_hashsize: 131072 -> [PASS] [2] Hardware Offloading: - Checksum / TSO / LRO: Desactivado -> [CONFIGURADO] [3] Memoria Netmap: - mbuf clusters: 1,000,000 | ring: 4096 [OK] Evidencia exportada: evidencia_avance_A1_bruno.json
ARTEFACTOS DE EVIDENCIA EN REPOSITORIO
Archivos Entregables en src/pfsense_setup/: 1. kernel_netmap_tuning.sh: Script en shell para inyección en FreeBSD. 2. pfsense_tuning_patch.xml: Fragmento XML para pfSense WebGUI. 3. verify_kernel_hardening.py: Script de auditoría técnica continua. 4. evidencia_avance_A1_bruno.json: Reporte formal de auditoría para la comisión. 5. README.md Técnico: Documentación de arquitectura.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 6 de 7

## Slide 7
06. CONCLUSIÓN Y HOJA DE RUTA
Conclusión del Hito A1 y Transición a Semanas 3 - 4
Alineación estricta con la Carta Gantt sin adelantar trabajo.
HITO A1: COMPLETADO
• Plataforma pfSense CE 2.9.0 100% operativa en laboratorio. • Kernel FreeBSD 14 optimizado para evitar caídas y desbordamiento de ring-buffer. • Evidencia verificada y versionada en GitHub.
PRÓXIMO: ACTIVIDAD A2
• Semanas 3 a 4 (Freddy Vásquez): • Segmentación de troncal 802.1Q en pfSense. • Despliegue de subredes VLAN 10 (Corp), 20 (DMZ), 30 (VoIP) y 99 (Mgmt) con DHCP.
PRÓXIMO: ACTIVIDAD A3
• Semanas 5 a 6 (Bruno / Kevin): • Instalación de Suricata 7.x en modo Inline IPS sobre los descriptores Netmap preparados en este hito. • Configuración de firmas ET Open y dropsid.conf.
KRONOS SENTINEL // Portafolio de Título (APT122) — Avance Semanas 1 a 2 Diapositiva 7 de 7